Модели 07,09,12,18 серии MSG

| Описание неисправности | Operation lamp | Timer lamp | Defrosting lamp |
| --- | --- | --- | --- |
| Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке | ☆ | X | ☆ |
| Не работает вентилятор внутреннего блока, более чем 1 мин. | X | ☆ | ☆ |
| Нет запуска компрессора | ☆ | ☆ | ☆ |
| Не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке | X | X | ☆ |
| Не работает комнатный датчик температуры на внутреннем блоке | X | ☆ | X |
| Ошибка (сбой)EEROM | On | ☆ | X |

( не светится        ☆ Мигает с частотой  5Hz         On горит постоянно

Модель 24 серии MSG

| ☆ – Operation, Timer, Defrosting, Auto | Сработало 4 раза защита компрессора по перегрузке |
| --- | --- |
| ☆ - Timer | Не работает комнатный датчик температуры на внутреннем блоке |
| ☆ - Operation | Не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке |
| ☆ - Defrosting | Не работает датчик температуры на наружном блоке |
| ☆ – Defrosting, Auto | Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает температурный датчик наружного блока |
| ☆ – Auto, | Ошибка (сбой)EEROM |